Приложение №2

К Договору № 000-0517

от  «00» мая  2017г.

Календарный план выездов на 2017 г.

| янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент. | окт. | нояб | дек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Календарный план выездов на 2018 г.

| янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент. | окт. | нояб | дек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Перечень обязательных работ выполняемых при проведении  С Т О   газового оборудования

| Дата выполнения работ | Время прибытия на объект | Время убытия с объекта | Отметка о выполнении или о невозможности выполнения (указать причину) | Подпись мастера | Подпись заказчика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид работ |  |  |  |  |
| Контрольно-проверочные мероприятия: осмотр котла и элементов системы отопления (СО) в котельной на наличие утечки теплоносителя; проверка аварийно-сбросных клапанов, контроль давления в СО, определение типа теплоносителя; проверка работы циркуляционных насосов, развоздушивателей, ТХклапанов, водяных узлов; очистка сетчатых фильтров перед котлом; контроль давления в РБ; проверка тяги в дымоходе; проверка автоматики безопасности на работоспособность. |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание: проверка работоспособности и чистка при необходимости турбонасадки (при наличии); чистка запальной горелки, электродов; чистка основной горелки с демонтажем; чистка поддона под теплообменником; контроль зарастания сажей теплообменника; пуск газа, проверка соединений на предмет утечки (после выполнения всех работ); проверка вход. и выход. давления газа на газовой арматуре; визуальный контроль пламени, при необходимости, дополнительная регулировка. |  |  |  |  |
| При наличии бойлера косвенного нагрева В-В: контроль системы «котел-бойлер». |  |  |  |  |

Дополнительные условия ТО:

- Потребитель обязан обеспечивать чистоту в помещении, где расположено оборудование(котельная, кухня, коридор          и т.д.)

- При выявлении неисправно функционирующих узлов оборудования – мастер информирует об этом клиента.                      Ремонт оборудования производится только после дополнительной оплаты работ и запчастей.

- Промывка теплообменника внутри, промывка системы отопления по показаниям (снижение теплоотдачи, отложения на трубах СО) – не является сервисной работой, входящей в СТО,  и оплачивается дополнительно.

# ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                                              ЗАКАЗЧИК

__________________________					____________________________

Приложение №3

К Договору № 000-0517

от  «00» мая  2017г.

Регистрация выездов на внеплановый ремонт

| Вид работ | Дата | Перечень проведенных работ | ФИО Исполнителя Подпись | ФИО Заказчика Подпись | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внеплановый выезд №1 |  |  |  |  |  |
| Внеплановый выезд №2 |  |  |  |  |  |
| Внеплановый выезд №3 |  |  |  |  |  |
| Внеплановый выезд №4 |  |  |  |  |  |
| Внеплановый выезд №5 |  |  |  |  |  |
| Внеплановый выезд №6 |  |  |  |  |  |
| Внеплановый выезд №7 |  |  |  |  |  |
| Внеплановый выезд №8 |  |  |  |  |  |
| Внеплановый выезд №9 |  |  |  |  |  |
| Внеплановый выезд №10 |  |  |  |  |  |
| Внеплановый выезд №11 |  |  |  |  |  |